## Slide 1: Project 2:Motion Detection via Communication Signals
何家阳 12213023
唐小棋 12113050
朱家润 12210212
周纵一 12110303

## Slide 2: 实验原理
雷达：通过分析物体反射的高频电磁波获取物体的位置、速度等。本实验中采用的是无源雷达技术（passive radar）。
多普勒效应：物体辐射的波长因为波源和观测者的相对运动而产生变化。

## Slide 3: 实验原理
多路效应Multipath effect：
Transmitter
Target
Receiver
Reference channel
Surveillance channel

## Slide 4
do the digital down convert(DDC)
低通滤波器滤波
模糊函数计算
实验过程

## Slide 5: Task 1
原始信号

## Slide 6: Task 1
DDC：

## Slide 7: 低通滤波器的检验
首先，我们设置了一个截止频率为 9×10^6 Hz 的低通滤波器。
从下图中可以看到，当频率大于 9 MHz 时，幅度低于 -3 dB。因此，这个低通滤波器是有效的。

## Slide 8: Task 1
低通滤波：

## Slide 9: Task 2

## Slide 10: Task 2 Bonus
思路：基础方法中，我们使用了一个for循环串行计算特定tau和fd下的模糊函数结果；然而，该计算可以并行实现，通过将该for循环改写为矩阵点乘的形式，充分调度CPU资源，加速运算。
并行乘法加速运算

## Slide 11: Task 2 Bonus
优化前：
三次测量时间[434.42 421.59 421.49]
平均值425.83s
优化后：
三次测量时间[69.05 67.98 68.05]
平均值68.36s
并行乘法加速运算
Chart: 
| 基础方法 | 并行乘法
单个窗口计算时间 | 425.83 | 68.36
622.9%

## Slide 12: Task 2 Bonus
思路：通过一定数量的随机采样点，估计模糊函数计算结果，加速运算过程。该方法可能导致估计结果与实际结果不符，因此需要测试准确率；实际应用中，根据实际需要的运算速度选择合适的采样点个数，达到性能与准确率的平衡。
随机采样加速运算

## Slide 13: Task 2 Bonus
随机采样加速运算
-全采样（对照组）
时间：425.83s

## Slide 14: Task 2 Bonus
随机采样加速运算
-SamplingPoints=100
时间：0.76s
命中率：Range = 32.3%，Freqd = 10.4%
相似度：Range = 71.4%，Freqd = 78.2%

## Slide 15: Task 2 Bonus
随机采样加速运算
-SamplingPoints=1000
时间：0.68s
命中率：Range = 63.5%，Freqd = 57.3%
相似度：Range = 88.5%，Freqd = 90.4%

## Slide 16: Task 2 Bonus
随机采样加速运算
-SamplingPoints=10000
时间：1.59s
命中率：Range = 85.4%，Freqd = 78.1%
相似度：Range = 94.7%，Freqd = 96.6%

## Slide 17: Task 2 Bonus
随机采样加速运算
-SamplingPoints=100000
时间：9.62s
命中率：Range = 93.8%，Freqd = 89.5%
相似度：Range = 98.5%，Freqd = 97.9%

## Slide 18
基础方法
随机取样 - SP=100000
时间：425.83s
时间：9.62s
4426.5%

## Slide 19
Chart: 命中率与相似度
| SP=100 | SP=1000 | SP=10000 | SP=100000
Range命中率 | 0.323 | 0.635 | 0.854 | 0.938
Range相似度 | 0.714 | 0.885 | 0.947 | 0.985
Freqd命中率 | 0.104 | 0.573 | 0.781 | 0.895
Freqd相似度 | 0.782 | 0.904 | 0.966 | 0.979
Chart: 计算时间
| SP=100 | SP=1000 | SP=10000 | SP=100000
时间 | 0.76 | 0.68 | 1.59 | 9.62

## Slide 20: Task 2 Bonus
思路：综合前两种方法的优点，在随机采样的基础上使用并行计算，加速计算
SP=100000时，三次测量平均为2.05s，较随机采样加速469%
随机采样&并行计算
20772.2%

## Slide 21: 绘制相干积分时间 （CIT） 等于 0.5 秒的时间多普勒谱。时间范围为0-9.5s
读取文件
定义函数g(d,t)=max | Cor(c,d,t)|,并将其向量化为g（t）
归一化
绘制以时间t为自变量的t - fd谱

## Slide 22: t = 0.5s t=0.1s
[0.0,0.5) [0.1,0.6) [0.2,0.7) ... ...
[0.0,0.5) [ 0.5,1.0) [1.0, 1.5) ... ...

## Slide 23: Task3
t=0.1s得到的多普勒谱能够更精确地显示时间的变化，体现更多图像的细节，而t=0.5s的图像则相对较粗略。
如果需要高精度的时间测量或对快速变化的现象进行研究，右边图像可能更合适；而如果对时间精度要求不那么高，左边图像可能已经足够满足需求。